## Slide 1: IPv6地址的基本概念 梁瑞鹏 许嘉诚 贺友程 涂远鹏

## Slide 2: 1.IPv6的地址表示形式 2.IPv6的地址类型(单播/组播/任播/结点地址) 3.IPv6地址空间的分配 4.IPv6地址的等级结构 5.IPv6的特殊地址 6.EUI-64的基本概念、EUI-64与48位MAC地址关系 7.IPv6与IPv4的比较、IPv4向IPv6的过渡
目录

## Slide 3: IPv6的地址表示形式

## Slide 4: IPv6地址格式
IPv6地址的大小和格式使得寻址功能大为增强。
IPv6地址范围从 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 至 ffff:ffff:ffff:ffff :ffff:ffff:ffff:ffff。
IPv6地址为128位长，但通常写作8组，每组为四个十六进制数的形
式例如：2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
除此首选格式之外，IPv6 地址还可以用其他两种短格式指定(省略前导零、双冒号格式)

## Slide 5: IPv6的地址表示形式他两种短格式指定
如果地址中四个数字都是零，可以被省略。例如：2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344 等价于2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344
如果因为省略而出现了两个以上的冒号的话，可以压缩为一个，但这种零压缩在地址中只能出现一次。
前导的零可以省略,如2001:0DB8:02de::0e13等价于2001:DB8:2de::e13
如果这个地址实际上是IPv4的地址，后32位可以用10进制数表示：ffff:192.168.89.9 等价于 ::ffff:c0a8:5909,
双冒号格式
省略前导零

## Slide 6: IPv6的地址表示形式
举例：
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab
2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab
2001:0DB8:0::0:1428:57ab
2001:0DB8::1428:57ab
2001::25de::cade
如果因为省略而出现了两个以上的冒号的话，可以压缩为一个，但这种零压缩在地址中只能出现一次。
举例：
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab
2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab
2001:0DB8:0::0:1428:57ab
2001:0DB8::1428:57ab
2001::25de::cade
这种情况下无法知道压缩之前有几个全为零的分组，可能出现以下情况：
2001:0000:25de:0000:cade
或2001:0000:0000:25de:0000:cade

## Slide 7: IPv6的地址表示形式
IPv6地址的替代格式组合了冒号与点分表示法，因此可将IPv4地址嵌入到IPv6地址中。对左边96个位指定十六进制值，对右边32个位指定十进制值，来指示嵌入的IPv4地址。在混合的网络环境中工作时，此格式确保IPv6节点和IPv4节点之间的兼容性。
IPv4映射的IPv6 地址使用此替代格式。此类型的地址用于将IPv4节点表示为IPv6地址。它允许IPv6应用程序直接与IPv4应用程序通信。例如， 0:0:0:0:0:ffff:192.1.56.10和::ffff:192.1.56.10/96(短格式)。所有这些格式都是有效的IPv6地址格式。

## Slide 8: IPv6的地址类型

## Slide 9: 分类
单播
单播地址标识的是地址范围内的单个接口(网路适配器)。只要单播路由拓扑无误，去往某个单播地址的数据包就可以被发送到单一接口。一对一。
组播
组播地址标识的是相同或者不同主机上0-n个接口。数据包被发送到所标识的所有接口。一对多。
任播
任播地址标识的是多个接口。数据包被发送到所有对应接口中，距离源的路由距离最近的接口。一对多中之一。

## Slide 10: 单播
全球单播地址
  相当于IPv4的公网地址。
  固定设置为001部分
  全球路由前缀：前48位，分配给组织机构独立站点的48位站点前缀。
  子网ID：用于该组织机构划分子网。
  接口ID：标识站点中特定子网的接口。相当于IPv4的主机ID(MAC地址)

## Slide 11: 单播
链路本地地址
  类似于IPv4中APIPA（Automatic Private IP Addressing，自动专用IP寻址）所定义的地址169.254.0.0/16。(之前提过的dhcp服务故障后，无法提供地址分配，客户主机产生的地址)
  前缀确定：FE80::/64
  后64位为接口ID，定义同前。

## Slide 12: 单播
唯一的本地地址
  不能在IPv6 Internet中路由，但可以在该组织机构内部是唯一的；
  前7位固定：1111 110
  本地(L)标签：1（该值为0时未给出定义）
  全球ID：标识该组织机构下的站点，40位随机生成
  接口ID
  方便创建过滤规则
  全球地址与唯一本地地址结构相同，同一子网可以同时为两者所用

## Slide 13: 单播
特殊的IPv6地址
  未指定的地址：全0. 等同于IPv4中的0.0.0.0
  环回地址：最后一位为1 等同于IPv4中的127.0.0.1

## Slide 14: 单播
过渡地址
  IPv4兼容：0：0：0：0：0：0：w.x.y.z
  IPv4映射：0：0：0：0：FFFF：w.x.y.z
  6to4地址：形如2002：WWXX：YYZZ：子网ID：接口ID

## Slide 15: IPV6 特殊地址
未指明地址
IPv6未指定地址是指没有给任何接口分配单播地址。
0:0:0:0:0:0:0:0 (压缩格式::)
用途
  相当于IPv4 地址0.0.0.0
  IPv6主机的IPv6地址是需要从DHCPv6获取，那么当IPv6主机向DHCPv6服务器发起地址请求或者由DAD(地址冲突检测)发出一个数据包时，所使用的源地址就为“IPv6未指定地址”。

## Slide 16
环回地址
环回地址是主机用于向自身发送通信的一个特殊地址。
0:0:0:0:0:0:0:1 (压缩格式::1)
用途
  相当于IPv4 地址127.0.0.1，但是与IPv4不同的是：在IPv4里，从127.0.0.1 到127.255.255.255 都可以表示回环地址; 而在IPv6里，只有0:0:0:0:0:0:0:1/128 表示 回环地址，缩写为 ::1/128。
  环回地址为同一台设备上运行的 TCP/IP 应用程序和服务之间相互通信提供了一条捷径。同一台主机上的两项服务若使用环回地址而非分配的主机地址，就可以绕开 TCP/IP 协议栈的下层。通过 ping 环回地址，还可以测试本地主机上的 TCP/IP 配置。

## Slide 17
基于IPV4的地址
0:0:0:0:0:0:IPV4
用途
  支持从IPV4中转换而来的IPV6地址
  IPv4 地址可以很容易的转化为IPv6格式。
  举例来说，如果IPv4的一个地址为135.75.43.52(十六进制为0x874B2B34)，它可以被转化为0000:0000:0000:0000:0000:0000:874B:2B34或者::874B:2B34。同时，还可以使用混合符号(IPv4-compatible address)，则地址可以为::135.75.43.52。

## Slide 18
本地链路单播地址
FE80::/10
用途
  用在单一链路上，带有链路-本地源或目的地址的数据包不转发到其它链路。
  用于邻居发现协议和无状态自动配置中链路本地上节点之间的通信。

## Slide 19: 组播
与IPv4相同，任意位置的IPv6节点都能监听任意IPv6组播地址上的组播流量。
  前8位设置为1
  标记：组播地址标记。4位。
    后三位为标记为
    R标记：交汇点地址标记；表示组播地址是否含有内嵌交汇点地址。
    P标记：前缀标记；表示该组播地址，是否基于一个单播地址前缀。
    T标记：暂时态；0表示永久组播地址；1表示暂时组播地址。

## Slide 20: 组播
与IPv4相同，任意位置的IPv6节点都能监听任意IPv6组播地址上的组播流量。
  范围：指定组播数据发往的IPv6网络范围。4位。

## Slide 21: 组播
与IPv4相同，任意位置的IPv6节点都能监听任意IPv6组播地址上的组播流量。
  组ID：标识组播组，该值在地址范围内时唯一的。112位。

## Slide 22: 组播
为标识接口本地和链路本地范围内的所有节点
  FF01：：1（接口本地范围内的所有节点组播地址）
  FF02：：1（链路本地范围内的所有节点组播地址）
为标识接口本地 链路本地和站点本地范围内的所有路由
  FF01：：2（接口本地范围内的所有路由组播地址）
  FF02：：2（链路本地范围内的所有路由组播地址）
  FF02：：5（站点本地范围内的所有路由组播地址）

## Slide 23: 任播
一个任播地址可以被分配给多个接口。数据包被发送到距离源最近的一个对应接口。
  例如，对于任播地址3FFE:2900:D005:6187:02AA:FF:FE89:6B9A而言，该地址的主机路由会被发送给一个3FFE:2900:D005:：/48的组织。
任播地址仅充当目标地址，仅分配给路由器适用。
子网路由器任播地址
  子网前缀：给定接口的子网前缀形成；n位
  其余位：0

## Slide 24: 主机的IPv6地址
只有一个网络适配器的IPv4主机通常会为其分配单一的IPv4地址，而IPv6主机则会为每个适配器分配多个IPv6地址
  每个接口分配一个链路本地地址
  每个接口分配额外的单播地址
  环回接口分配环回地址
  典型的IPv6主机在逻辑上通常是多宿主的，至少拥有两个可以接受数据包的地址（接受本地链路流量的链路本地地址和可路由的唯一本地或全球地址）
  接口本地范围内所有节点的组播地址
  链路本地范围内所有节点的组播地址
  每个单播地址的请求节点地址
  已加入的组的组播地址

## Slide 25: 路由器的IPv6地址
每个接口分配一个链路本地地址
每个接口分配额外的单播地址
环回接口分配环回地址
每个子网分配到一个子网路由器任播地址
额外的任播地址
接口本地范围内所有节点的组播地址
接口本地范围内所有路由器的组播地址
链路本地范围内所有节点的组播地址
链路本地范围内所有路由器的组播地址
每个单播地址的请求节点地址
已加入的组的组播地址

## Slide 27: IPv6地址空间的分配

## Slide 28: 设计者可以将自己的全局或唯一本地前缀的子网ID按照十六进制或者比特位边界划分以满足自己网络架构需要。
IPv6地址空间分配
由于IPv6的每个48位前缀中都可以划分16位子网，因此IPv6的地址划分策略相当灵活，设计者可以为每一层分配一个合理的比特数量，最后剩下的那些没有分配比特位会用来划分各个子网。

## Slide 29: 主机分配策略:在该策略下，上层注册机构将地址划分给下层注册机构进行分配与管理；
指派策略: 在该策略下，注册机构直接将地址分配给用户使用。
IPv6常用地址分配策略

## Slide 30: Contoso公司通过区域使用类型对网络进行分层的例子(使用十六进制边界划分子网)：
第一个十六进制位表示区域，最多划分16个区域。Contoso将其中的5个分给了现有区域(北美区、南美区、欧洲区、亚洲区、澳洲区)，并将剩余的11个留以备用
十六进制位边界划分理论
下一个十六进制位表示使用类型，因此最多划分16种不同类型。Contoso用了其中四个类型(分别充当骨干网、网路边缘、数据中心、桌面网络),保留剩下的12个。
最后两个十六进制位用来分配给不同子网，因此每个区域每种类型网络最多划分256个子网。
这个地址的比特位分配规划按照如下：RRRR UUUU SSSS SSSS
如果比特位边界进行进一步子网划分，那就意味着会牺牲地址可读性，以期降低分层体系中对每一层内部最大成分数量的限制。对于每n个比特位，就有最多2^n个成份可以独立分配地址。

## Slide 31: IPv6的等级结构
IANA（The Internet Assigned Numbers Authority，互联网数字分配机构）
RIR（Regional Internet Registry）地区性 Internet 注册机构
NIR（National Internet Registry）国家（或地区）Internet 注册机构
ISP/本地注册机构LIR
最终用户(或ISP)

## Slide 32: 算法地址：https://tools.ietf.org/html/rfc3531
IPv6地址分配策略(RFC 3531)
定义不同IP地址的部分分别为P1，P2，P3，…按顺序排列，因此，IP地址是由这些部分连续地组成的。每个部分之间的边界是基于下一级权限。P1部分是可能被指派的最左边的部分对于注册表，可以将部分P2分配给大型因特网服务。提供者或国家注册处。部分P3可以分配给大客户或小供应商等。每个段可以有不同长度。我们定义L(px)为X段的长度。

## Slide 33: 算法地址：https://tools.ietf.org/html/rfc3531
IPv6地址分配策略(RFC 3531)
地址分配算法如下：
a）对于最左边的部分（P1），使用最左边的位分配地址
b) 对于最右边的部分（PN），使用最右边的地址分配地址。
c)对于所有其他部件（中心部件），预先定义一个任意边界（前缀），然后使用首先分配部分的中心位。
该算法以保持它的方式增长分配的比特。在部分边界附近未分配的位。这意味着任何两个部分之间的前缀可以向前或向后改变，稍后，到指定的位。

## Slide 35: IPv4 VS IPv6

## Slide 36
IPv4 | IPv6
源地址和目的地址均为32位-4字节 | 源地址和目的地址均为128位-16字节
对Ipsec头部的支持为可选 | 对Ipsec头部的支持为必须
路由器对数据包未提供按照优先级发送的标识 | 对数据包提供了流标识字段用以标识数据包发送优先级
主机和路由器都要对数据包进行分片，降低路由器性能 | 仅主机对数据包进行分片
对于链路层的数据包大小没有要求，并且必须将数据包重组为576字节 | 链路层必须支持1280字节的数据包，且能重组1500字节的包
头部包含校验和 | 头部中没有校验和
头部包含可选项 | 所有可选项被转移到IPv6扩展头部

## Slide 37
IPv4 | IPv6
ARP使用组播请求帧来将IPv4地址解析为链路层地址 | ARP请求帧被组播的邻居节点请求消息代替
使用Internet组管理协议管理本地子网成员 | 使用组播侦听发现代替
使用ICMP路由发现消息判断最佳默认网关的IPv4地址，且为可选功能 | 使用ICMPv6路由请求和路由通告消息代替，且为必备功能
用广播地址将流量发送到子网的所有节点 | 使用链路本地范围所有节点组播地址
必须手动或者使用DHCP配置IPv4 | 不需要手动，也不需要DHCP
使用域名系统中的主机地址资源记录主机名用以映射IPv4地址 | 使用DNS中的AAAA记录将主机名映射为IPv6地址
使用在IMNADDR-ARPA DNS域中的指针资源记录将IPv4地址映射为主机名 | 使用IP6-ARPA DNS域中的指针资源记录将IPv6地址映射为主机名

## Slide 38: IPv4局限
IPv4地址空间耗竭
  大量浪费
配置网络方式复杂
  手动或者使用动态分配方式？
安全性相对于IPv6低
  IPsec
不支持数据区分和实施传输
  实时流量的优先级区分

## Slide 39: IPv6
全新的数据包头部格式
  提高处理头部信息速度
广大的地址空间
  128位超大容量
无状态和状态化的地址配置
  有无DHCP均可
对Ipsec头部的支持
  必须支持IPsec
优先级传输更加完善
  流标签
全新的邻居节点交互协议
可扩展
  轻松扩展

## Slide 40: IPv4向IPv6过渡技术
双协议栈
  主机或路由器同时装有IPV4和IPV6两个协议栈，
  因此主机既能和IPV4通信，也能和IPV6通信。

## Slide 41: IPv4向IPv6过渡技术
隧道技术
  将IPv6的数据包封装在IPv4的数据包中并在隧道的另一端解除封装，这也是一种非常重要的过渡方法，隧道技术要求在封装和解除封装的节点上都有IPv4/IPv6双协议栈的功能。

## Slide 42: IPv4向IPv6过渡技术
地址转换协议转换
  使用NAT-PT设备的帮助下，实际转换IPv4和IPv6数据包，反之亦然之间发生。
  与IPv4地址的主机发送一个请求到互联网上的不理解IPv4地址的IPv6启用服务器。在这种情况下，NAT-PT设备可以帮助他们沟通。当IPv4主机发送一个请求数据包到IPv6服务器，NAT-PT设备/路由器，带下来的IPv4数据包，去掉IPv4报头，并增加了IPv6的报头，并通过互联网传递给它。当从IPv6的服务器的响应来为IPv4主机，路由器不会反之亦然。

## Slide 43: EUI-64

## Slide 44: EUI-64的基本概念
IEEE EUI-64地址表示一个用于网络接口寻址的新标准
在IPV6中，无状态自动配置机制使用EUI-64格式来自动配置IPV6地址（无状态自动配置是指在网络中没有DHCP服务器的情况下，允许节点自动配置IPV6地址的机制）
EUI-64的构造规则：根据接口的MAC地址再加上固定的前缀来生成一个IPV6的地址
EUI-64的工作原理：自动将48bit的以太网MAC地址扩展成64bit，再组合一个64位的ipv6地址前缀，组成一个IPV6地址（link-local 地址也是依据此原理）
注意：对于以太网链路的接口即用自己的MAC地址，对于串口链路和loopback接口会借用设备的以太网口（接口号最小的比如有F0/0，F0/1，那么默认都借用F0/0接的MAC地址）的mac地址进行组合

## Slide 45: 48位MAC地址到EUI-64的转换过程（一）
对于一个MAC地址，由两部分组成，24位的公司的ID(由IEEE唯一分配) 和 24位公司的扩展ID（公司自己编制），联合产生全球唯一的48位MAC地址（也称IEEE 802地址），如下：
ccccccUG cccccccc cccccccc xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
| 24位IEEE分配 || 24位厂商自己编制 |
第一字节的第7位称为U/L位，表示此地址是全球管理还是本地管理。如果为0就为全球管理，为1就为本地管理
第一字节的第8位称为I/G为，表示此地址是单播地址还是组播地址。如果为0就为单播地址，为1就为组播地址

## Slide 46: 48位MAC地址到EUI-64的转换过程（二）
先将此48位MAC地址公司ID和公司扩展ID之间插入特定16位值0xFFFE，形成64位的EUI-64地址，如下：
ccccccUG cccccccc cccccccc 11111111 11111110 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
| 24位IEEE分配 | FFFE | 24位厂商自己编制 |
再将EUI-64地址的第一字节第7位反转，形成IPV6地址的接口ID，加上IPV6前缀形成完整的IPV6地址。

## Slide 47: 实例
① MAC地址为 00-AA-00-3F-2A-1C
② 转换EUI-64为 00-AA-00-FF-FE-3F-2A-1C
③ 第一个字节为0000 0000，第7位反转为0000 0010，转换16进制为0x02
④ 得到结果为02-AA-00-FF-FE-3F-2A-1C，转换为ipv6表示格式为2AA:FF:FE3F:2A1C
注：在MAC地址中，第7比特为1表示本地管理，为0表示全球管理。在EUI-64的ipv6地址格式中，第7位为0表示本地管理，为1表示全球管理